## Slide 1
Fauteuil roulant électrique
Félix Candela Fernández
Tuteurs:
Romuald Stock
Georges Stentz
Avec la collaboration de:
Sebastian Carré

## Slide 2
Tables des matières
Objectif du projet
Développement du projet
Composants
Fonctionnement
Programmation
Conception finale
Sécurité
PFE - Félix Candela

## Slide 3: 1. Remplacer le joystick d'un fauteuil roulant pour le rendre plus accessible à des enfants polyhandicapés. 2. Créer l’interface qui montre les mouvements du fauteuil pour aider à la compréhension des mouvements du fauteuil.
Objectif du projet
PFE - Félix Candela

## Slide 4
Développement du projet
Pour commencer, la premier chose que nous avons du décider a été le moyen d’interagir avec le fauteuil. Nous avions plusieurs options:
Un clavier avec des boutons physiques:
  Inconvénient : les enfants n’ont pas beaucoup de force.
Un capteurs des mains, LEAP MOTION.
  Inconvénients:
    Très difficile à programmer.
    Cher (donc cela ne serait pas une solution pour beaucoup des fauteuils) .
    Besoin embarquer un processeur plus puissante telle qu’un ordinateur.
Un capteur du regard:
  Inconvénients:
    Il pourrait être dangereux à cause des mouvements involontaires des enfants.
    Difficile à programmer.
    Plus difficile pour apprendre aux enfants le fonctionnement.
Autres capteurs comme de voix, thermique ou de lumière.
PFE - Félix Candela

## Slide 5
Développement du projet
Finalement on a choisi un capteur de proximité. Les raisons pour lesquelles on l’a choisi sont:
  Coordination avec Arduino.
  Simplicité de la programmation.
  Prix réduit.
  Petite taille.
On verra après le fonctionnement du capteur que l’on a choisi.
PFE - Félix Candela

## Slide 6
Développement du projet
Au lieu de la planche actuelle, on a pensé à plusieurs supports comportant des pads tactiles. L’idée était de créer un support comme celui des photos et de le fixer sur un bras portable pour s’adapter aux mobilités des différents enfants. Finalement, l’idée a été rejetée au détriment de l’actuelle planche.
PFE - Félix Candela

## Slide 7
Développement du projet
Suite à la première visite au centre Handas nous avons convenu de faire l’outil dans une planche en plastique similaire à celles déjà utilisées.
Sur la photo on voit les emplacements pour les capteurs. Finalement, on a rejeté cette idée et on les a faits fixes.
Après le premier essai avec le prototype, nous avons dû modifier la position des capteurs et les mettre juste à côté des flèches.
PFE - Félix Candela

## Slide 8
Composants
Carte Seeeduino
Batterie
LEDs
Capteurs
PFE - Félix Candela

## Slide 9: Fonctionnement
PFE - Félix Candela
C’est le capteur d’ultrasons HC-SR04, celui que nous allons utiliser.
Il peut détecter des objets dans une distance entre 3 cm et 3 m. Il envoie un signal qui se réfléchit dans un objet. En mesurant le temps qui prends pour retourner on sait la distance.
TRIG
ECHO

## Slide 10
PFE - Félix Candela
Fonctionnement
C’est la carte. Elle a la fonction d’un ordinateur. On peut insérer des instructions (programme) et brancher plusieurs dispositifs. La carte que nous allons utiliser est une Seeeduino Lotus, une version de la carte Arduino Uno qui nous permettra de brancher les capteurs plus facilement grâce à ses prises spéciales.
Prise pour les capteurs
Alimentation de la carte
Arduino Uno
Seeeduino Lotus

## Slide 11
PFE - Félix Candela
Fonctionnement
C’est que va faire la carte c’est d’envoyer une impulsion qui fait fonctionner le capteur, et après transformer l’impulsion reçue du capteur en distance.
Pour la commande du fauteuil nous avons court-circuité la commande arrière en la remplaçant par un signal provenant de la carte.
Nous avons analysé dans le boîtier du joystick qu’il y avait cinq fils qui envoyaient le signal pour déplacer le fauteuil. Donc, nous avons fait des mouvements avec le joystick et mesuré la tension qu’il y avait dans chaque fil. On présente un graphique avec les mouvements et les signaux correspondants.

## Slide 12
PFE - Félix Candela
Fonctionnement
C
AV
DR
GA
AR
 | Centre | Avant | Arrière | Gauche | Droite
Jaune | 2.5 V | 4 V | 0.8 V | 2.5 V | 2.5 V
Brun | 2.5 V | 1.15 V | 4V | 2.5 V | 2.5 V
Bleu | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 0.8 V | 4 V
Blanc | 2.5 V | 2.5 V | 2.5 V | 4 V | 0.8 V
Voici le graphique avec les mouvements du joystick et les signaux correspondants:

## Slide 13
PFE - Félix Candela
Fonctionnement
Donc nous avons dû remplacer ces tensions avec la carte Seeeduino en fonction du mouvement que nous voulions faire. Dans la prochaine partie on verra rapidement le programme qui rend possible tout ça.

## Slide 14
PFE - Félix Candela
Programmation
Le programme qui gère le fonctionnement du fauteuil est fait sur le langage de programmation propre d’Arduino qui ressemble à C++.
Déclaration et définition de variables

## Slide 15
PFE - Félix Candela
PFE - Félix Candela
Programmation
Envoi du signal
Réception du signal
Fonctionnement du capteurs
Conversion de la durée reçu en distance

## Slide 16
PFE - Félix Candela
Programmation
Ce sont les conditionnels, si la distance que les capteurs mesurent est inférieure à cinq, on active les LEDs et le fauteuil dans la direction correspondante.
On active seulement la LED de gauche
On envoie la tension correspondante aux fils
Reculer
Tourner à droite
Avancer
Tourner à gauche

## Slide 17
Conception finale
Le design final a été fait sur une planche de plexiglas
Cette planche aura des améliorations par rapport au prototype:
Pour la marche arrière, il y aura deux LEDs, un jaune et un bleu, qui s’allumeront quand on recule pour comprendre que la marche arrière se fait avec le capteur droit et gauche.
Pour améliorer la sécurité et la fiabilité des composants, on va mettre un couvercle en plastique qui protégera les composants.
Les fils seront collés à la carte Seeeduino pour éviter qu’ils se débranchent.
Il y aura un interrupteur afin d’éviter de devoir brancher et débrancher le fil de la batterie pour le faire fonctionner.
PFE - Félix Candela

## Slide 18
Conception finale
La batterie sera collée avec du velcro pour qu’il soit plus facile de l’enlever pour la recharger. De plus, le couvercle dont on a parlé aura un trou pour ne pas avoir besoin de le retirer pour la recharge.
Remplacement des vis sur la planche pour éviter de se faire mal. Plusieurs assemblages faits avant avec des vis sont désormais réalisés avec de la colle. Les vis que l’on n’a pas pu effacer ont la tête plate.
Joindre le câblage sortant de la planche vers la commande arrière. Rendre possible le branchement et le débranchement d’une façon plus facile.
PFE - Félix Candela

## Slide 19: Sécurité
Concernant la sécurité, pour l’instant, nous allons ajouter seulement un bouton d’arrêt d’urgence (qui sert aussi pour allumer/éteindre sans avoir besoin de brancher et débrancher) au cas où l’enfant appuie sans vouloir.
Ensuite le programme est fait pour que si on appuie sur le bouton avancer et virer en même temps, le fauteuil ne fasse rien.
Bien que l’on a toujours pris en compte la sécurité, il y a peut-être, d’autres dispositifs que l’on pourrait ajouter. Par exemple:
Un bouton pour faire un son en cas de danger telle qu’une collision. Le fauteuil en a déjà un mais la planche que nous allons utiliser le laisse inutilisable car elle est placée sur lui.
Un dispositif d’arrêt si le fauteuil détecte un objet proche. Il suffirait d'ajouter un autre capteur comme ceux que nous avons utilisé.
PFE - Félix Candela

## Slide 20: Merci de votre attention
PFE - Félix Candela